目   次

前  言	II

引  言	III

1	范围	1

2	规范性引用文件	1

3	一般规定	1

3.1	符号内容与分类	1

3.2	符号的使用方法与要求	1

4	图示图例符号	2

4.1	基础地理要素	2

4.2	基础地质要素	3

4.3	矿产资源现状要素	3

4.4	矿产资源规划要素	7

附录A （资料性附录） 矿产资源规划专题图件示意图	11

前  言

本标准由国土资源部提出并归口。

本标准起草单位：

本标准主要起草人：

本标准由国土资源部信息中心负责解释。

本标准的附录A为资料性附录。

引  言

为规范全国各级矿产资源规划图件编制和数据库建设，提高矿产资源规划编制和管理水平，根据《省级矿产资源总体规划编制技术规程》、《市县级矿产资源总体规划编制指导意见》、《矿产资源规划数据库标准》（2015年修订）等相关标准和技术规定，制订本标准。

本标准按照GB/T 1.1－2009《标准化工作导则 第一部分：标准的结构和编写》的规则起草。

矿产资源规划图示图例

- 范围

本标准规定了矿产资源规划图件编制涉及的各类图示符号的样式、尺寸和色值，以及使用这些图示符号的要求和基本方法。

本标准适用于全国、省、市、县各级矿产资源规划图件的编制和数据库建设。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 958 《区域地质图图例（1:50000）》

GB 6390－86 《地质图用色标准比例尺1:500000～1:1000000》

GB/T 14512－1993 《1:1000000 地形图编绘规范及图式》

GB/T 17695－1999 《地图用公共信息图形符号通用符号》

GB/T 20257.3－2006 《国家基本比例尺地图图式第3部分：1:25000 1:50000 1:100000地形图图式》

GB/T 20257.4－2007 《国家基本比例尺地图图式第4部分1:250000 1:500000 1:1000000 地形图图式》

DZ/T 0179－1997 《地质图用色标准及用色原则1:50000》

《矿产资源规划数据库标准》（2015年修订稿）

- 一般规定

  - 符号的内容

矿产资源规划图件涉及的图示图例符号，包括：基础地理要素、基础地质要素、矿产资源现状要素和矿产资源规划要素。

  - 符号的使用方法与要求

    - 各规划成果图数据的图示必须通过符号显示表达。

    - 图例中“尺寸单位”为毫米，点径指点的直径。

    - 图例中“色值”采用红、绿、蓝（RGB）三色。

    - 所有的尺寸均为参考尺寸，部分内容需要根据图面情况进行适当的调整。例如国家规划矿区的分区面积很小，晕线按照2.3mm的间隔无法完全显示，则需要调节晕线的间隔能使图案正确表达。

    - 图示图例组合

对于符号中涉及到矿种的图示图例，例如“面状矿区”和“面状矿山”等，可在图斑的中心点位置叠加显示矿种符号的相关信息。

    - 使用本标准中没有涉及到的内容时，可在本标准规定的原则范围内，根据具体情况，设计符号，但绝不能改变已设计的符号之含义。

    - 符号的标注编号按照《矿产资源规划数据库标准》（2015年修订稿）中编码规则执行。

    - 符号要素代码的引用

本标准中图示图例符号的要素代码按照《矿产资源规划数据库标准》（2015年修订稿）中表1规定的要素代码执行，当同一类要素出现图例细分时，按照《矿产资源规划数据库标准》（2015年修订稿）4.2中列项的第四个规定进行扩充。

例如矿山的要素代码为3002020210，本标准中矿山细分为大型矿山、中型矿山、小型矿山、矿点，要素代码依次顺编为3002020211、3002020212、3002020213、3002020214。

示例：

| 要素代码 | 要素名称 |
| --- | --- |
| 3002020210 | 矿山 |
| 3002020211 | 大型矿山 |
| 3002020212 | 中型矿山 |
| 3002020213 | 小型矿山 |
| 3002020214 | 矿点矿山 |

- 图示图例符号

  - 基础地理要素

    - 水系、居民地、交通、境界与政区、地貌、基础设施

按照《国家基本比例尺地图图式第3部分：1:25000 1:50000 1:100000地形图图式》(GB/T 20257.3－2006）、《国家基本比例尺地图图式第4部分1:250000 1:500000 1:1000000 地形图图式》(GB/T 20257.4－2007)、《地图用公共信息图形符号通用符号》(GB/T17695－1999)的规定执行。

    - 自然与历史文化保护区

表1  自然与历史文化保护区图示图例

| 要素代码 | 要素名称 | 图示图例 | 尺寸 mm | 色值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1001020100 | 注自然与历史文化 保护区（点状） |  | 长×宽8.5×5.2 符号的中心点位于长方形对角线的交叉点 | R0 G255 B0 | 在符号旁加注保护区的编号。 |
| 1001020100 | 自然与历史文化 保护区（线状） |  | 线宽0.3 线长2 线距0.7 线高0.7 | R0 G255 B0 |  |
| 1001020100 | 自然与历史文化 保护区（面状） |  | 线宽0.3 线长4.2 线距1.8 短齿长0.6 短齿宽0.4 短齿位于线中间 | R0 G255 B0 | 仅显示边界线，区域空白部分无填充颜色，透明显示。在区内加注编号。 |
| 注：自然与历史文化保护区（点状）需要按照保护区类别细化图例时，涉及自然保护区、风景名胜区、重要饮用水水源保护区、历史文物和名胜古迹时，可按照GB/T 20257.3－2006和GB/T 20257.4－2007的规定执行；涉及地质遗迹保护区和地质公园可按照GB 958中“4.17 地质旅游景点图例”的规定执行。 |

  - 基础地质要素

    - 地质体

地层、岩体和地质界线图示图例按照《区域地质图图例（1:50000）》(GB 958)的规定执行。

    - 主要构造

主要构造图示图例按照《区域地质图图例（1:50000）》(GB 958)中“4.2 地质构造图例中0203断层符号”的规定执行。

    - 地质工作程度

表2  地质工作程度图示图例

| 要素代码 | 要素名称 | 图示图例 | 尺寸 mm | 色值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3002040110 | 地质工作程度 |  | 线宽0.4 线长4.7 线距3.5 三角宽×高1.5×1.2 三角位于线距中间 | 注R255 G0 B0 | 仅显示边界线，区域空白部分无填充颜色，透明显示。 |
| 注：边界线颜色可根据地质工作程度专业类别自行定义，并在附图图例中说明。 |

    - 成矿区带

表3  成矿区带图示图例

| 要素代码 | 要素名称 | 图示图例 | 尺寸 mm | 色值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3001030100 | 重点成矿区带 |  | 边界：线宽0.2 填充：线宽0.2 线长1.5 线距3.2 上下间距2.5 | 线色R0 G0 B0 面色R0 G0 B255 | 仅显示边界线及花纹，区域空白部分无填充颜色，透明显示。 |
| 3001030200 | 主要成矿远景区 |  | 边界：线宽0.2 填充：点径0.7 点距2.7 上下间距1.5 | 线色R0 G0 B0 面色R0 G0 B255 | 仅显示边界线及花纹，区域空白部分无填充颜色，透明显示。 |

  - 矿产资源现状要素

    - 矿产资源勘查现状

表4  矿产资源勘查现状图示图例

| 要素代码 | 要素名称 | 图示图例 | 尺寸 mm | 色值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3002010111 | 矿产勘查阶段 （预查） |  | 线宽0.4 线长5.8 线距2.8 交叉宽×高 1×1 交叉位于线距中间 | R247 G207 B255 | 仅显示边界线，区域空白部分无填充颜色，透明显示。在区内加注编号。 |
| 3002010112 | 矿产勘查阶段 （普查） |  | 线宽0.4 线长5.8 线距2.8 交叉宽×高 1×1 交叉位于线距中间 | R255 G135 B199 |  |
| 3002010113 | 矿产勘查阶段 （详查） |  | 线宽0.4 线长5.8 线距2.8 交叉宽×高 1×1 交叉位于线距中间 | R255 G0 B255 |  |
| 3002010114 | 矿产勘查阶段 （勘探） |  | 线宽0.4 线长5.8 线距2.8 交叉宽×高 1×1 交叉位于线距中间 | R163 G0 B255 |  |
| 3002010210 | 探矿权范围 |  | 线宽0.4 线长5.7 线距4.8 点径0.5 点距1 点线距0.8 | R191 G71 B0 | 仅显示边界线，区域空白部分无填充颜色，透明显示。在区内加注编号。 |

    - 矿产资源分布

表5  矿产资源分布图示图例

| 要素代码 | 要素名称 | 图示图例 | 尺寸 mm | 色值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3002020111 | 大型矿区（床） （点状） |  | 宽×高6×8 |  | 黑色三角形表示矿产种类，其矿产符号按照《区域地质图图例》（GB 958）中“4.10以颜色表示矿产图图例”的规定执行，并加注编号；编号的颜色代表当前开发利用情况： （0 255 0）正在开采 （255 0 255）未利用 （255 0 0）停采 |
| 3002020112 | 中型矿区（床） （点状） |  | 宽×高5×6 |  |  |
| 3002020113 | 小型矿区（床） （点状） |  | 宽×高4×5 |  |  |
| 3002020114 | 矿点矿区（床） （点状） |  | 宽×高3×4 |  |  |
| 3002020110 | 矿区（床） （面状） |  | 线宽0.4 线长6.5 线距1.8 十字宽×高1.5×1.5 十字位于线距中间 | 线色 R148 G29 B23 注面色 R255 G227 B135 | 在面状矿区（床）范围内加注矿产符号和编号。矿产符号按照《区域地质图图例》（GB 958）中“4.10以颜色表示矿产图图例”的规定执行，编号的颜色代表其当前开发利用情况： （0 255 0）正在开采 （255 0 255）未利用 （255 0 0）停采 |
| 注：当以地质图为辅助工作底图且地质体为面状填充时，矿区（床）可不填充面色，仅显示范围边界线。 |

    - 矿产资源开发利用现状

表6  矿产资源开发利用现状图示图例

| 要素代码 | 要素名称 | 图示图例 | 尺寸 mm | 色值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3002020211 | 大型矿山（点状） |  | 圆半径5.5 圆线粗0.8 符号的中心点位于圆心 |  | 用圆内加矿产符号表示矿山，黑色三角形表示矿产种类，矿产符号按照《区域地质图图例》（GB 958）中“4.10以颜色表示矿产图图例”的规定执行，并加注编号；编号的颜色代表其开发利用状态： （0 255 0）在建 （255 0 255）停建 （0 0 255）正在开采 （255 0 0）停采 |
| 3002020212 | 中型矿山（点状） |  | 圆半径4.2 圆线粗0.8 符号的中心点位于圆心 |  |  |
| 3002020213 | 小型矿山（点状） |  | 圆半径3.5 圆线粗0.8 符号的中心点位于圆心 |  |  |
| 3002020214 | 矿点矿山（点状） |  | 圆半径2.7 圆线粗0.8 符号的中心点位于圆心 |  |  |
| 3002020210 | 矿山（面状） |  | 线宽0.4 线长5.8 线距2.8 交叉宽×高1×1 交叉位于线距中间 | 线色 R255 G151 B135 注面色 R255 G223 B223 | 在面状矿山范围内加注矿山符号和编号，矿山符号编制方法同表6中“3002020211至3002020214”，编号的颜色代表矿山开发利用状态： （0 255 0）在建 （255 0 255）停建 （0 0 255）正在开采 （255 0 0）停采 |
| 3002020310 | 采矿权范围 |  | 线宽0.4 线长6 线距2.3 圆半径0.5 圆位于线距中间 | R0 G175 B0 | 仅显示边界线，区域空白部分无填充颜色，透明显示。在区内加注编号。 |
| 注：当矿山做为附图中矿产资源要素背景时，可不填充面色，仅显示面状矿山范围边界线。 |

    - 矿山环境与地质灾害现状

地质灾害图示图例按照《区域地质图图例（1:50000）》(GB 958)中“4.16 常见地质灾害图例”的规定执行。

表7  矿山环境与地质灾害现状图示图例

| 要素代码 | 要素名称 | 图示图例 | 尺寸 mm | 色值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3002030110 | 矿山地质环境 调查点 |  | 宽×高6×5.5 字体：黑体 宽×高1.2×2.5 符号的中心点位于三角形的内心 | R0 G255 B0 | 在符号旁加注调查点编号。 |
| 3002030210 | 矿山地质环境 影响分区 |  | 边界：线宽0.3 填充：线宽0.1 线距3 线角度45° | 线色 R183 G0 B183 面色 R183 G0 B183 | 仅显示边界线及花纹，区域空白部分无填充颜色，透明显示。在区内加注编号。 |
| 3002030310 | 地质环境监测点 |  | 符号大小5.8 符号的中心点位于圆心 | R0 G0 B0 | 在符号旁加注监测点编号。 |
| 3002030510 | 地质灾害 易发程度分区 |  | 线宽0.3 | R255 G0 B255 | 仅显示边界线，区域空白部分无填充颜色，透明显示。在区内加注编号。 |
| 3002030610 | 地质灾害 危险程度分区 |  | 线宽0.3 | R255 G0 B0 | 仅显示边界线，区域空白部分无填充颜色，透明显示。在区内加注编号。 |

  - 矿产资源规划要素

    - 矿产资源勘查开发总体布局

表8  矿产资源勘查开发总体布局图示图例

| 要素代码 | 要素名称 | 图示图例 | 尺寸 mm | 色值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3003040110 | 勘查开发基地 （能源资源基地） （点状） |  | 圆半径3 字体：黑体 宽×高3.5×2.7 符号的中心点位于圆心 | R0 G0 B255 | 在符号旁加注开发基地的编号。 |
| 3003040110 | 勘查开发基地 （能源资源基地） （面状） |  | 边界：线宽0.3 填充：线宽0.1 线距2.5 | 线色 R0 G0 B255 面色 R0 G0 B255 | 仅显示边界线及花纹，区域空白部分无填充颜色，透明显示。在区内加注编号。 |
| 3003040210 | 资源产业基地 （点状） |  | 圆半径3 字体：黑体 宽×高4.0×3.6 符号的中心点位于圆心 | R18 G192 B0 | 在符号旁加注产业基地的编号。 |
| 3003040210 | 资源产业基地 （面状） |  | 边界：线宽0.3 填充：线宽0.1 线距3 | 线色 R18 G192 B0 面色 R18 G192 B0 | 仅显示边界线及花纹，区域空白部分无填充颜色，透明显示。在区内加注编号。 |
| 3003040310 | 重点矿区 |  | 线宽0.3 | 线色 R255 G0 B0 面色 R239 G147 B0 | 在重点矿区内加注编号。 |
| 3003040311 | 国家规划矿区 |  | 线宽0.3 | 线色 R255 G0 B0 面色 R255 G191 B255 | 在国家规划矿区内加注编号。 |
| 3003040312 | 对国民经济具有重要价值的矿区 |  | 线宽0.3 | 线色 R255 G0 B0 面色 R255 G191 B191 | 在对国民经济具有重要价值的矿区内加注编号。 |
| 3003040313 | 省级重点矿区 |  | 边界：线宽0.3 填充：线宽0.1 窄线距1 宽线距3 | 线色 R127 G7 B0 面色 R127 G7 B0 | 仅显示边界线及花纹，区域空白部分无填充颜色，透明显示。在区内加注编号。 |

    - 矿产资源调查评价规划

表9  矿产资源调查评价规划图示图例

| 要素代码 | 要素名称 | 图示图例 | 尺寸 mm | 色值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3003010110 | 矿产资源 重点调查评价区 |  | 线宽0.3 | 线色 R183 G0 B0 面色 R255 G135 B135 | 在评价区内加注编号。 |

    - 矿产资源勘查规划

表10  矿产资源勘查规划图示图例

| 要素代码 | 要素名称 | 图示图例 | 尺寸 mm | 色值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3003010610 | 矿产资源 重点勘查区 |  | 线宽0.3 | 线色 R37 G137 B39 面色 R135 G255 B199 | 面状填充颜色，并在区内加注编号。 |
| 3003010410 | 矿产资源 限制勘查区 |  | 线宽0.3 | 线色 R223 G131 B0 面色 R255 G255 B135 | 面状填充颜色，并在区内加注编号。 |
| 3003010711 | 拟设探矿权勘查规划区块 |  | 线宽0.4 线长2.7 线距1 | 线色 R0 G0 B255 面色 R0 G191 B255 | 面状填充颜色，并在区内加注编号。 |
| 3003010712 | 已设探矿权勘查规划区块 |  | 线宽0.4 | R0 G0 B255 | 仅显示边界线，区域空白部分无填充颜色，透明显示。在区内加注编号。 |

    - 矿产资源开发利用与保护规划

表11  矿产资源开发利用与保护规划图示图例

| 要素代码 | 要素名称 | 图示图例 | 尺寸 mm | 色值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3003020110 | 矿产资源 禁止开采区 |  | 线宽0.3 | 线色 R0 G0 B0 面色 R255 G74 B100 | 面状填充颜色，在区内加注编号。 |
| 3003020210 | 矿产资源 限制开采区 |  | 线宽0.3 | 线色 R128 G50 B15 面色 R255 G223 B0 | 面状填充颜色，在区内加注编号。 |
| 3003021111 | 砂石粘土矿 允许开采区 |  | 线宽0.3 线长2.7 线距1 | 线色 R126 G50 B51 面色 R223 G255 B223 | 面状填充颜色，在区内加注编号。 |
| 3003021112 | 砂石粘土矿 集中开采区 |  | 线宽0.3 线长2.7 线距1 | 线色 R126 G50 B51 面色 R135 G255 B135 | 面状填充颜色，在区内加注编号。 |
| 3003021113 | 砂石粘土矿 备选开采区 |  | 线宽0.3 线长2.7 线距1 | 线色 R126 G50 B51 面色 R0 G255 B0 | 面状填充颜色，在区内加注编号。 |
| 3003020711 | 拟设采矿权开采规划区块 |  | 线宽0.4 线长2.7 线距1 | 线色 R0 G175 B0 面色 R191 G255 B223 | 面状填充颜色，在区内加注编号。 |
| 3003020712 | 已设采矿权开采规划区块 |  | 线宽0.4 | R0 G175 B0 | 仅显示边界线，区域空白部分无填充颜色，透明显示。在区内加注编号。 |
| 3003020810 | 矿业经济区 （点状） |  | 正方形6×6 符号高×宽4.8×4 符号的中心点位于线的交叉点位置 | R0 G0 B255 | 在符号旁加注矿业经济区的编号。 |
| 3003020810 | 矿业经济区 （面状） |  | 边界：线宽0.3 填充：线宽0.1 线距3.5 线角度45° | 线色 R0 G0 B175 面色 R0 G0 B175 | 仅显示边界线及花纹，区域空白部分无填充颜色，透明显示。在区内加注编号。 |

    - 矿山地质环境重点治理区

表12  矿山地质环境重点治理区图示图例

| 要素代码 | 要素名称 | 图示图例 | 尺寸 mm | 色值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3003030110 | 矿山地质环境 重点治理区 |  | 线宽0.3 线长2.7 线距1 | 线色 R191 G191 B0 面色 R255 G255 B191 | 面状填充颜色，在区内加注编号。 |
| 3003030210 | 矿山地质环境治理恢复重点项目 （点状） |  | 长×宽5.8×4.9 字体：宋体 宽×高3.0×2.6 符号的中心点位于三角形的内心 | R255 G207 B163 | 在符号旁加注矿山地质环境治理恢复重点项目的编号。 |
| 3003030210 | 矿山地质环境治理恢复重点项目 （面状） |  | 边界：线宽0.3 填充：线宽0.1 线距2 线角度45° | 线色 R223 G103 B0 面色 R255 G163 B0 | 仅显示边界线及花纹，区域空白部分无填充颜色，透明显示。在区内加注编号。 |
| 3003030410 | 绿色矿业发展示范区（面状） |  | 边界：线宽0.3 线长2.7 线距1 填充：线宽0.1 线距2.5 | 线色 R0 G255 B0 面色 R0 G255 B0 | 仅显示边界线及花纹，区域空白部分无填充颜色，透明显示。在区内加注编号。 |

- （资料性附录）
矿产资源规划专题图件示意图

本附录给出了矿产资源规划专题图件示意图。图A.1是县级矿产资源分布图（示意）；图A.2是县级矿产资源开发利用现图（示意）；图A.3是县级矿产资源开发总体布局图（示意）；图A.4省级（局部）矿产资源调查评价规划图（示意）；图A.5市级（局部）矿产资源勘查规划图（示意）；图A.6县级矿产资源开发利用与保护规划图（示意）；图A.7是县级矿山地质环境重点治理区规划图（示意）。

XX县矿产资源分布图(示意)

图A.1  县级矿产资源分布图(示意)

XX县矿产资源开发利用现状图(示意)

图A.2  县级矿产资源开发利用现图（示意）

XX县级矿产资源开发总体布局图（示意）

图A.3  县级矿产资源开发总体布局图（示意）

XX省矿产资源调查评价规划图(局部示意)

图A.4  省级（局部）矿产资源调查评价规划图（示意）

XX市矿产资源勘查规划图(局部示意)

图A.5  市级（局部）矿产资源勘查规划图（示意）

XX县矿产资源开发利用与保护规划图(示意)

图A.6  县级矿产资源开发利用与保护规划图（示意）

XX县矿山地质环境重点治理区规划图(示意)

图A.7  县级矿山地质环境重点治理区规划图（示意）

# Text boxes

中华人民共和国国土资源部 发布

201×-××-××实施

201×-××-××发布

矿产资源规划图示图例（修订）

Graphic illustration of mineral resources planning(Revised)

（送审稿）

DZ/T ××××—201×

DZ

中华人民共和国地质矿产行业标准